## Slide 1: P2.3.40 Bezpečnost práce při obsluze s elektrickými spotřebiči 9. ročník
Každá manipulace s elektrickými spotřebiči vyžaduje dodržovat návod na obsluhu a respektovat varování výrobce.

## Slide 2: Popis elektrických přístrojů
U elektrických přístrojů rozlišujeme:
1. živá část – jsou to části elektrického obvodu, kterými prochází elektrický proud a může zde tedy dojít k úrazu ( je to vodič pod napětím).
2. neživá čási – jsou to části, kterými elektrický proud neprochází ( krytí, ovladače, držadla..)
Úraz nastává, projde-li lidským tělem nebo jeho částí elektrický proud. Můžeme zde použít Ohmův zákon ( velikost proudu procházející vodičem je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu). Je teda zřejmé, že elektrický úraz způsobuje elektrický proud vyvolaný napětím. Smrtelná hodnota proudu je pro střídavé napětí přibližně 10 mA, pro stejnosměrné napětí kolem 25 mA.. Odpor lidského těla se pohybuje v rozmezí 2 – 3 k podle vlhkosti a tloušťce pokožky. Pro lidský organizmus je nebezpečnější střídavý proud, který způsobuje ochrnutí dýchacích svalů a srdce.
K tomu může dojít takto:
1. jedna část těla se dotkne neizolovaného fázového vodiče, který má vůči zemi napětí, a druhá část předmětu, který má se zemí vodivé spojení nebo stojíme na zemi ( proud je omezován odporem pokožky, obutím a pak je odváděn do země)
2. jedna část těla se dotkne neizolovaného fázového vodiče a druhá neizolovaného nulovacího vodiče - tyto úrazy jsou vzhledem k předchozí skupině horší ( proti proudu působí jenom odpor pokožky)

## Slide 3: Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Výrobci elektrických spotřebičů a normy instalace elektrické sítě nás do určité míry chrání před úrazem.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je realizována:
ochrana polohou ( žívá část je mimo dosah lidí)
ochrana přídavnou izolací ( pracovní izolace je podpořena přídavnou izolaci – ochrannou např.televize, video…)
ochrana malým napětím ( přístroje pracují s malým bezpečným napětím)
ochrana nulováním ( viz.další list)
Co nesmíme dělat při práci s elektrickými spotřebiči:
nestrkáme do zásuvek elektrické sítě žádné předměty
nedotýkáme se žádných vodičů, u nichž je sebemenší podezření, že jsou pod napětím
nepřibližujeme se k vodičům vysokého napětí ( troleje vlaků, tramvají, …)
nelezme na stožáry rozvodné elektrické sítě ( napětí 440 kV…)
nerozebíráme elektrické spotřebiče připojené k síti
nemanipulujeme s elektrickými spotřebiči, když jsme ve vaně či ve sprše
při použití prodlužovacího kabelu nejdřív připojíme k němu spotřebič ( sekačku..) potom prodlužovací
kabel připojíme do elektrické sítě

## Slide 4: Příklad na ochranu nulováním
Ochrana nulováním:
Je to základní ochrana před úrazem elektrickým proudem. Principem ochrany při vzniku nebezpečného napětí na neživé části spotřebiče je jeho odpojení od rozvodu elektrické energie.
Popis obrázku: L - fáze ( 230V, barva izolace černá, hnědá)
PE – ochranný vodič ( barva izolace zelenožlutá)
N – nulový vodič ( barva izolace modrá)
V případě porušení izolace se nebezpečné napětí dostane na kostru přístroje, která má malý odpor. Vznikne zkratový proud a jistič odpojí spotřebič od fázového vodiče.

## Slide 5: Zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem
Vyprostíme postiženého z dosahu nebezpečného napětí ( vypnutím proudu spínačem, jističem , odtažením postiženého izolovaným předmětem)
zjistíme zdravotní stav postiženého ( reaguje, tep, dýchání)
v případě, že postižený dýchá a je při vědomí zajistíme stabilizovanou polohu
postižený je v bezvědomí, dýchá a má hmatný pulz snažíme se ho přivést k vědomí ( otírání studenou vodou..)
postižený je bezvědomí, nedýchá, ale má hmatný pulz poskytneme umělé dýchání
Postižený je v bezvědomí, nedýchá, tep je nehmatný. Provedeme nepřímou masáž srdce a zahájíme umělé dýchání ( postižený leží na zádech) Voláme záchrannou lékařskou službu 155 jednotné tísňové volání 112.
Masáž srdce a umělé dýchání provádíme do příchodu lékaře.
Zdroje:
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=335
      Rauner K. a kol.:Fyzika učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus Plzeň 200. ISBN 978-80-7238-617-8